## Slide 1
NEUE MITTE WERLTE
Baufeld 3: Gastro und Wohnen am Rathaus
Baukonzept und Wirtschaftlichkeit, Variante ohne Büro
Bessam Hasso, Werlte
Bebauungsplan Nr. 123, 1. Änderung (Entwurf 25.08.2026)
Stand Oktober 2026
Notes: Titelfolie. Das Bild ist eine Referenzstudie mit Flachdach, der Entwurf wird mit Satteldach angepasst.

## Slide 2: Das Vorhaben auf einen Blick
Für Stadt und Bank
3,50 Mio. €
Gesamtkosten (ohne Bauzeitzinsen)
8
Wohnungen auf 960 m² BGF, Gastro 260 m²
13.342 €
Rate pro Monat (3,3 %, ohne Förderung)
−2.936 €
Ergebnis pro Monat nach Lohn, ohne Förderung
Ergebnis pro Monat nach Lohn bei 40.000 € Gastro-Umsatz (Plan, 3,3 % Zins)
Förderung | 0 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 %
Ergebnis | −2.936 € | −2.269 € | −1.602 € | −935 € | −268 € | +399 €
Mit 25 % Förderung läuft das Haus erstmals im Plus. Bei 4,0 % Zins braucht es deutlich mehr: siehe Szenarien. Dazu kommt eine Anlaufphase von 12 Monaten ohne Rate (Aufschub).
Notes: Kernaussage: Das Haus trägt sich erst mit Förderung und günstigem Zins, die Gastro muss den Rest tragen.

## Slide 3: Ein Eckgrundstück an der neuen Mitte
Für die Stadt
ca. 960 m²
Baufeld 3, östlich des Rathauses, südlich der Planstraße
Mischgebiet
Gewerbe im EG erwünscht, Stellplätze auf dem Grundstück
Baureife
liegt vor, Baubeginn jederzeit möglich
Nov 2026
Stellplatz alte Grundschule
ab März 2027
Bau Planstraße (Erschließung)
Mitte 2027
Unser Baubeginn
ab Juli 2027
Kreisverkehr Loruper Straße
Ende 2028
Marktplatz, Rathaus fertig und unsere Eröffnung
Notes: Quelle: Konzeptheft Neue Mitte Werlte (Seiten 13, 16 und 24).

## Slide 4: Was der Bebauungsplan vorgibt
Für die Stadt
Festsetzung | Wert | Unser Entwurf
Grundflächenzahl (GRZ) | 0,6 → max. 576 m² | 340 m² Grundfläche (35 %)
Geschosse | zwei (II im Kreis), laut Konzeptheft 2 bis 3 | EG, 1. OG, Dachgeschoss
Traufhöhe / Höhe | 6,50 m / 12,00 m | Satteldach, ca. 38° Neigung
Bauweise | offen (o), Sockelhöhe 0,30 m | freistehendes Gebäude
Baufenster (geschätzt) | ca. 27 × 15–17 m = 400–460 m² | ca. 24 × 14 m
Stellplätze | auf dem Grundstück, ausreichende Anzahl | ca. 10–13, Rest siehe Stellplatzfolie
Schriftlich klären: Zählt das Dachgeschoss als drittes Geschoss? Bleibt es bei TH 6,50 m / H 12 m? Darf auf dem 10 m breiten Streifen zur Marktstraße geparkt werden?
Notes: Grundstückskennwerte aus Bebauungsplan Nr. 123 (Entwurf). Baufenster aus dem Planfoto geschätzt, Bauamt muss bestätigen.

## Slide 5: Drei Ebenen unter dem Satteldach
Für Stadt und Bank
EG
1. OG
Dachgeschoss
First 12,00 m
Traufe 6,50 m
Ebene | Nutzung | BGF
EG | Gastro 260 m², Technik und Treppenhaus | 340 m²
1. OG | 6 Wohnungen à ca. 43 m² | 340 m²
Dach | 2 Penthouses à ca. 90 m² | 280 m²
Summe | 8 Wohnungen, ca. 440 m² Wohnfläche | 960 m²
BGF = Bruttogrundfläche, alle Geschossflächen zusammen. Die Penthouses liegen im Dachgeschoss mit Dachterrasse.
Notes: Schnitt schematisch, Maße aus dem B-Plan (TH 6,50 m, H 12 m).

## Slide 6: Skizzen der Geschosse
Für die Stadt
Erdgeschoss
Gastro 260 m²
Treppe, Technik
1. Obergeschoss
WE 1 · 43 m²
WE 2 · 43 m²
WE 3 · 43 m²
Flur, Treppe, Aufzug
WE 4 · 43 m²
WE 5 · 43 m²
WE 6 · 43 m²
Dachgeschoss
Penthouse 1 · 90 m²
Penthouse 2 · 90 m²
Dachterrassen, Treppe
Grundfläche 24 × 14,2 m = 340 m², das passt in das geschätzte Baufenster von ca. 27 × 15–17 m. Das Dachgeschoss ist wegen der Schräge kleiner (ca. 280 m² BGF).
Notes: Schematische Skizzen, nicht maßstäblich genau. Aufteilung wird mit dem Architekten verfeinert.

## Slide 7: Rotes Klinker, Glas im Erdgeschoss
Für die Stadt
Referenzstudie, im Entwurf mit Satteldach statt Flachdach
Klinker
rot, passend zum Umfeld und zum Rathaus
Satteldach
ca. 38°, Traufe 6,50 m, First 12 m
Balkone
Loggien in den Obergeschossen
Glasfront
Gastro mit Terrasse und Stahlstützen
Notes: Das Referenzbild zeigt ein Flachdach. Im Entwurf kommt ein Satteldach (TH 6,50 m, H 12 m), Materialien und Gliederung bleiben.

## Slide 8: Bar und Restaurant mit Charakter
Für die Stadt
Referenz für Stimmung und Materialien
Materialien
dunkelgrüne Wände, Holz, Samt, schwarze Stahl-Glas-Elemente
Licht
warme Pendelleuchten und Lichtvouten, Kerzenlicht
Plätze
ca. 95 Plätze innen plus Terrasse auf 260 m²
Konzept
Restaurant am Tag und Bar am Abend, mit Blick auf den Platz
Notes: Referenzbild für Stimmung und Materialien, keine Planung.

## Slide 9: Stellplätze sind der Knackpunkt
Für die Stadt
Chart: 
| Bedarf (Annahme) | Platz auf dem Grundstück
Stellplätze | 24 | 12
Vorschlag für die Stadt
Bedarf ca. 24 Stellplätze, auf dem Grundstück passen ca. 10–13.
Restplätze auf der öffentlichen Parkfläche nebenan (im Plan eingezeichnet) per Vereinbarung nutzen.
Alternativ Ablöse statt Bau, die Höhe muss die Stadt nennen.
Klären, ob der 10 m breite Grünstreifen teils befestigt werden darf.
Notes: Bedarf nach groben Annahmen (1,5 pro Wohnung, 1 je 35 m² Büro, 1 je 10 m² Gastraum). Die Stellplatzsatzung der Stadt gilt verbindlich.

## Slide 10: Gesamtkosten ohne Förderung
Für die Bank
Posten | Rechnung | Betrag
Grundstück inkl. Steuer, Notar | 960 m² × 230 € + ca. 7 % | 236.256 €
Bau | 960 m² × 2.700 € | 2.592.000 €
Baunebenkosten (Architekt, Statik, Gebühren) | 15 % vom Bau | 388.800 €
Gastro-Ausbau (Küche, Theke, Möbel, Technik) | inkl. 70 m² Zusatzfläche | 287.250 €
Gesamtkosten |  | 3.504.306 €
Chart: 
| Grundstück | Bau | Baunebenkosten | Gastro-Ausbau
Kosten | 236256 | 2592000 | 388800 | 287250
Das sind ca. 3.650 € pro m² BGF.
Notes: Baukosten 2.700 €/m² BGF und 15 % Baunebenkosten sind Annahmen und müssen durch Architekt und Angebote bestätigt werden.

## Slide 11: Finanzierung zu 100 % ohne Eigenkapital
Für die Bank
 | Plan (3,3 %) | Ausgang (4,0 %)
Gesamtkosten | 3.504.306 € | 3.504.306 €
Zinsen in der Bauzeit (15 Monate) | 73.963 € | 89.899 €
Bereitstellungszinsen (3 % p. a. ab Monat 7) | 24.510 € | 24.510 €
Zinsen im Aufschub-Jahr (keine Rate) | 120.707 € | 147.432 €
Kredit bei Start der Rate | 3.723.486 € | 3.766.148 €
Rate pro Monat (1 % Tilgung) | 13.342 € | 15.692 €
davon Zinsen | 10.240 € | 12.554 €
davon Tilgung (Rückzahlung der Schuld) | 3.103 € | 3.138 €
Annahmen
Baubeginn Mitte 2027, 15 Monate Bauzeit, gleichmäßiger Abruf.
Plan: 3,3 % Mischzins aus Förderkrediten (Annahme).
Ausgang: 4,0 % bei 10 Jahren Zinsbindung (Stand 17.09.2026).
Notes: Zinsen in der Bauzeit und im Aufschub werden dem Kredit zugeschlagen. Der Aufschub von 12 Monaten muss mit der Bank verhandelt werden.

## Slide 12: Was pro Monat übrig bleibt
Für die Bank
Pro Monat, Plan, ohne Förderung | Betrag
6 Wohnungen: 260 m² × 11 € | +2.860 €
2 Penthouses: 180 m² × 12 € | +2.160 €
Gastro-Pacht: 260 m² × 12 € | +3.120 €
Gastro-Gewinn nach Pacht (40.000 € Umsatz) | +9.080 €
Rate (Zinsen und Tilgung) | −13.342 €
Dein Lohn | −6.000 €
Rücklagen (10 % der Miete und Pacht) | −814 €
Ergebnis pro Monat | −2.936 €
Chart: 
| Miete | Gastro | Rate | Lohn
Euro pro Monat | 8140 | 9080 | -13342 | -6814
Lohn im Diagramm inkl. Rücklagen. Die ca. 3.100 € Tilgung in der Rate sind Vermögensaufbau (Schuld sinkt), kein Verlust.
Notes: Mieten nach Marktdaten für Werlte (Neubau ca. 10,7 bis 11 €/m²). Gastro-Margen nach Branchen-Richtwerten.

## Slide 13: Förderung entscheidet über das Ergebnis
Für Stadt und Bank
Förderung | Gesamtkosten | Rate (3,3 %) | Ergebnis (3,3 %) | Rate (4,0 %) | Ergebnis (4,0 %)
0 % | 3.504.306 € | 13.342 € | −2.936 € | 15.692 € | −5.286 €
5 % | 3.329.091 € | 12.675 € | −2.269 € | 14.908 € | −4.502 €
10 % | 3.153.875 € | 12.008 € | −1.602 € | 14.123 € | −3.717 €
15 % | 2.978.660 € | 11.341 € | −935 € | 13.338 € | −2.932 €
20 % | 2.803.445 € | 10.674 € | −268 € | 12.554 € | −2.148 €
25 % | 2.628.230 € | 10.007 € | +399 € | 11.769 € | −1.363 €
Chart: 
| 0 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 %
Plan (3,3 %) | -2936 | -2269 | -1602 | -935 | -268 | 399
Ausgang (4,0 %) | -5286 | -4502 | -3717 | -2932 | -2148 | -1363
Pro 5 Prozentpunkte Förderung steigt das Ergebnis um ca. 667 € im Monat. Gastro-Umsatz 40.000 €, nach Lohn und Rücklagen.
Notes: Förderung als Zuschuss in Prozent der Kosten, der den Kredit von Anfang an verkleinert (Annahme). Höhe und Zweck der Städtebauförderung sind offen.

## Slide 14: Wie viel Umsatz braucht die Gastro?
Für die Bank
Ergebnis pro Monat (Plan 3,3 %) | 36.000 € | 40.000 € | 44.000 € | 48.000 € | 52.000 €
Förderung 0 % | −4.156 € | −2.936 € | −1.716 € | −496 € | +724 €
Förderung 10 % | −2.822 € | −1.602 € | −382 € | +838 € | +2.058 €
Förderung 15 % | −2.155 € | −935 € | +285 € | +1.505 € | +2.725 €
Förderung 20 % | −1.488 € | −268 € | +952 € | +2.172 € | +3.392 €
Break-even-Umsatz (Ergebnis nach Lohn = 0)
Förderung | 0 % | 10 % | 15 % | 20 %
Plan, 3,3 % | 49.628 € | 45.253 € | 43.066 € | 40.879 €
Ausgang, 4,0 % | 57.332 € | 52.187 € | 49.615 € | 47.042 €
Notes: Gastro-Marge vor Pacht 30,5 % vom Umsatz (Branchen-Richtwert, nicht aus Werlte). Break-even = Ergebnis nach Lohn genau null.

## Slide 15: Vergleich: mit und ohne Büro
Für die Bank
 | Mit Büro | Ohne Büro
Gastrofläche | 190 m² | 260 m²
Gesamtkosten (ohne Förderung) | 3.474.306 € | 3.504.306 €
Miete + Pacht pro Monat | 8.000 € | 8.140 €
Rate Plan, ohne Förderung | 13.228 € | 13.342 €
Ergebnis bei 0 % Förderung (40.000 €) | −2.108 € | −2.936 €
Ergebnis bei 10 % Förderung (40.000 €) | −786 € | −1.602 €
Ergebnis bei 15 % Förderung (40.000 €) | −124 € | −935 €
Ergebnis bei 20 % Förderung (40.000 €) | +537 € | −268 €
Gleichstand
Ohne Büro ist die Variante erst ab ca. 42.700 € Umsatz (+7 %) so gut wie mit Büro.
Risiko
Ohne Büro hängt das ganze Erdgeschoss an der Gastro, eine feste Büro-Miete ist für die Bank sicherer.
Notes: Ohne Büro wächst die Gastro um 70 m² (ca. 30 Plätze), die Büro-Miete von 700 € fällt weg, die Pacht steigt um 840 €.

## Slide 16: Was ich von der Stadt brauche
Für die Stadt
Städtebauförderung
10 % Förderung bringen ca. +1.334 € im Monat
Grundstückspreis
30 € weniger pro m² bringen ca. +119 € im Monat
Pacht oder Mietzuschuss
1.000 € Zuschuss im Monat sind 1.000 € mehr im Monat
Stellplätze
Mitnutzung der öffentlichen Parkfläche oder faire Ablöse
Fristen
Erschließung (Planstraße ab März 2027) und Baubeginn Mitte 2027 abstimmen
Zinsvorteil
0,5 % weniger Zins bringen ca. +1.647 € im Monat
Notes: Wirkungen gerechnet mit dem Modell (Plan 3,3 %, ohne Förderung als Basis).

## Slide 17: Nächste Schritte
Für Stadt und Bank
1
Okt 2026
Gespräch mit der Stadt: Preis, Förderung, Stellplätze
2
Nov 2026
Architekt, Baufenster, Höhen und Geschosse schriftlich klären
3
Dez 2026
Bank: Finanzierung, Aufschub, Förderkredite anfragen
4
Q1 2027
Städtebaulicher Vertrag, Bauantrag
5
Mitte 2027
Baubeginn, 15 Monate Bauzeit
6
Ende 2028
Eröffnung zusammen mit der neuen Mitte
Notes: Zeitplan der Stadt aus dem Konzeptheft, Bauantrag und Förderzusagen sind meine Planung.

## Slide 18
Anhang
Annahmen, Gastro-Kosten, Gastro-Ausbau, Mietdaten

## Slide 19: Rechenannahmen und offene Punkte
Anhang
Grundstück 960 m² × 230 € plus ca. 7 % (5 % Grunderwerbsteuer, ca. 2 % Notar)
Bau 960 m² BGF × 2.700 €, Baunebenkosten 15 %
100 % Fremdfinanzierung, 1 % Tilgung, Aufschub 12 Monate
Bauzeit 15 Monate, Bereitstellungszins 3 % p. a. ab Monat 7
Zins Plan 3,3 % (Förderkredite, Annahme), Ausgang 4,0 %
Gastro-Umsatz 40.000 € netto, Marge vor Pacht 30,5 %
Lohn Bessam 6.000 €, Rücklagen 10 % der Miete und Pacht
Förderung als Zuschuss in % der Gesamtkosten (Annahme)
Nicht enthalten: Hausverwaltung, Versicherung, Grundsteuer (ca. 300–500 €/Monat)
Offen: Baufenster, Geschosse, Höhen, Stellplatzsatzung, Zins nach 10 Jahren
Notes: Alle Zahlen sind Planungsannahmen, keine Zusagen.

## Slide 20: Gastro: Kosten pro Monat bei 40.000 € Umsatz
Anhang
Posten | Richtwert | Betrag
Wareneinsatz (Einkauf Essen und Getränke) | ca. 28 % | 11.200 €
Personal (ohne Chef-Lohn) | ca. 30 % | 12.000 €
Pacht ans Haus (260 m² × 12 €) |  | 3.120 €
Energie, Wasser, Müll | ca. 3 % | 1.200 €
Reinigung, Wäsche, Verbrauchsmaterial | ca. 2 % | 800 €
Werbung und Marketing | ca. 1,5 % | 600 €
Reparaturen, Wartung, Kassensystem | ca. 1,5 % | 600 €
Sonstiges | ca. 1,5 % | 600 €
Versicherungen, GEMA, Gebühren | ca. 1 % | 400 €
Steuerberater, Buchhaltung | ca. 1 % | 400 €
Summe Kosten |  | 30.920 €
Gewinn nach Pacht, vor Lohn |  | 9.080 €
Notes: Prozentwerte sind Branchen-Richtwerte aus meiner Einschätzung, nicht aus Quellen für Werlte.

## Slide 21: Gastro-Ausbau nach Posten
Anhang
Posten | Normal | Sparsam
Küche (Herd, Kühlräume, Edelstahl, Spülküche) | 55.000 € | 40.000 €
Lüftung und Abluft | 30.000 € | 25.000 €
Theke und Bar (Zapfanlage, Kühlung) | 28.000 € | 20.000 €
Möbel (ca. 65 Plätze, Banquetten) | 30.000 € | 22.000 €
Beleuchtung und Deko | 15.000 € | 10.000 €
Wand, Boden, Decke, Akustik | 25.000 € | 18.000 €
Gäste-WC Ausstattung | 10.000 € | 8.000 €
Kasse, Technik, Musik, WLAN | 8.000 € | 6.000 €
Terrasse (Holzdeck, Möbel, Heizstrahler) | 20.000 € | 12.000 €
Planung und Genehmigung | 8.000 € | 6.000 €
Geschirr, Gläser, Besteck, Textilien | 10.000 € | 7.000 €
Eröffnung, Marketing, Warenerstbestückung | 6.000 € | 5.000 €
Puffer 5 % | 12.250 € | 8.950 €
Summe | 257.250 € | 187.950 €
Im Modell steht „Normal“ plus 30.000 € für die zusätzlichen 70 m² (Möbel, Boden, Deko, Geschirr), zusammen 287.250 €.
Notes: Preise sind eigene Schätzungen, ein Gastro-Fachplaner und Angebote von Küchen- und Lüftungsbauern müssen sie bestätigen.

## Slide 22: Mietdaten für Werlte
Anhang
Quelle | Wert für Werlte
ImmoScout24 (Wohnungen, Durchschnitt) | 7,78 €/m²
miete-aktuell.de (Kaltmiete 2026) | 8,13 €/m²
mietpreise.info (14 Inserate, Spanne 6,09–14,48 €) | 9,58 €/m²
mietpreise.info (Neubau) | 10,73–11,02 €/m²
Landkreis Emsland (ImmoScout24, Q2 2026) | 8,10 €/m²
Im Modell
Wohnungen 11 €, Penthouses 12 €, Büro 10 €, Gastro-Pacht 12 €/m². Büro und Gastro sind ohne Marktdaten angesetzt.
Quellen: mietpreise.info/mietspiegel/werlte, miete-aktuell.de, immobilienscout24.de (Kreis Emsland), Abruf Oktober 2026
Notes: Es gibt keinen amtlichen Mietspiegel für Werlte, die Portale arbeiten mit kleinen Stichproben.