## Slide 1
NEUE MITTE WERLTE
Baufeld 3: Große Gastro, Büro und 8 Wohnungen
Baukonzept und Wirtschaftlichkeit (Variante B, 540 m² Grundfläche, ohne Förderung)
Bessam Hasso, Werlte
Bebauungsplan Nr. 123, 1. Änderung (Entwurf 25.08.2026)
Stand Oktober 2026
Notes: Titelfolie. Das Bild ist eine Referenzstudie.

## Slide 2: Das Vorhaben auf einen Blick
Für Stadt und Bank
4,11 Mio. €
Gesamtkosten (ohne Bauzeitzinsen)
8
Wohnungen, dazu Gastro (ca. 290 m²) und Büro (ca. 150 m²) im EG
15.639 €
Rate pro Monat (3,3 %, ohne Förderung)
+7.905 €
Ergebnis pro Monat bei 50.000 € Umsatz
Ergebnis pro Monat (ohne Lohn des Bauherrn) bei 50.000 € Gastro-Umsatz (Plan, 3,3 % Zins)
Förderung | 0 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 %
Ergebnis | +7.905 € | +8.687 € | +9.469 € | +10.251 € | +11.033 € | +11.815 €
Schon ohne Förderung im Plus. Break-even-Umsatz ohne Förderung ca. 24.100 € im Monat. Dazu kommt eine Anlaufphase von 12 Monaten ohne Rate (Aufschub).
Notes: Kernaussage: Das Haus trägt sich mit Förderung und einer gut laufenden Gastro.

## Slide 3: Ein Eckgrundstück an der neuen Mitte
Für die Stadt
ca. 960 m²
Baufeld 3, östlich des Rathauses, südlich der Planstraße
Mischgebiet
Gewerbe im EG erwünscht, Stellplätze auf dem Grundstück
Baureife
liegt vor, Baubeginn jederzeit möglich
Nov 2026
Stellplatz alte Grundschule
ab März 2027
Bau Planstraße (Erschließung)
Mitte 2027
Unser Baubeginn
ab Juli 2027
Kreisverkehr Loruper Straße
Ende 2028
Marktplatz, Rathaus fertig und unsere Eröffnung
Notes: Quelle: Konzeptheft Neue Mitte Werlte (Seiten 13, 16 und 24).

## Slide 4: Was der Bebauungsplan vorgibt
Für die Stadt
Festsetzung | Wert im B-Plan | Unser Entwurf
Grundflächenzahl (GRZ) | 0,6 → max. 576 m² | 540 m² Grundfläche (56 %)
Vollgeschosse | zwei (II im Kreis) | EG und 1. OG, dazu Staffelgeschoss
Traufhöhe / Höhe | 6,50 m / 12,00 m | Hauptbaukörper 6,50 m, gesamt ca. 9,90 m
Dachform | laut Konzeptheft Mischgebiet, Details im Plan | Flachdach mit zurückgesetztem Staffelgeschoss
Baufenster (geschätzt) | im Plan geschätzt ca. 400–460 m², Stadt klären | ca. 30 × 18 m = 540 m²
Stellplätze | auf dem Grundstück, ausreichende Anzahl | ca. 8–10, Rest siehe Stellplatzfolie
Schriftlich klären: Sind 540 m² Grundfläche zulässig (im Plan ist das Baufenster nach meiner Schätzung kleiner)? Zählt das Staffelgeschoss (ca. 460 m² in Holzbau, 85 % der Fläche darunter) als drittes Vollgeschoss? Ist die Flachdach-Lösung zulässig?
Notes: Festsetzungen aus Bebauungsplan Nr. 123 (Entwurf). Zulässigkeit von Staffelgeschoss und Flachdach muss die Stadt schriftlich bestätigen.

## Slide 5: Staffelgeschoss in Holzbau mit Terrasse rundum
Für Bank und Stadt
Bauunternehmer-Preisnachlass auf den Bau | Gesamtkosten | Rate (Plan) | Ergebnis/Monat
keiner (Annahme in der Rechnung) | 4.108.116 € | 15.639 € | +7.905 €
5 % (Bekanntenpreis, noch offen) | 3.922.023 € | 14.931 € | +8.613 €
10 % (Bekanntenpreis, noch offen) | 3.735.930 € | 14.224 € | +9.321 €
Ergebnis bei 50.000 € Gastro-Umsatz und 3,3 % Zins. Ohne Holzbau und Terrasse wäre der Bau 151.600 € teurer, die Kosten lägen bei 4.282.456 €.
Leichter und schneller: weniger Last auf dem Klinker-Geschoss, kürzere Bauzeit.
Zimmerei kennt das Haus von Anfang an und plant das Penthouse mit der Terrasse rundum.
Zwei Partner (Bauunternehmen unten, Zimmerei oben) können Preise und Termine gemeinsam angeben.
Brandschutz (Holzbau bis Gebäudeklasse 4, Aufzug und Treppenhaus massiv) und Schallschutz muss der Architekt nachweisen.
Das Staffelgeschoss springt nur rundum ca. 0,8 m zurück: schmale Terrasse ca. 72 m² um die drei Penthouses, kein Teil der BGF.
Notes: Preise sind Annahmen und müssen durch Angebote der Zimmerei und des Bauunternehmens bestätigt werden.

## Slide 6: Zwei Geschosse plus Staffelgeschoss
Für Stadt und Bank
EG Gastro, Büro
1. OG · 5 Wohnungen
Staffelgeschoss · 3 Wohnungen
ca. 9,90 m
6,50 m
Süd
Nord
Ebene | Nutzung | BGF
EG | Gastro ca. 290 m² mit Bar, Büro ca. 150 m², Treppenhaus, Aufzug, Technik | 540 m²
1. OG | 5 Wohnungen à ca. 83 m² | 540 m²
Staffel | 3 Penthouses à ca. 103 m², Holzbau, schmale Terrasse rundum | 460 m²
Summe | 8 Wohnungen, ca. 725 m² Wohnfläche | 1.540 m²
BGF = Bruttogrundfläche, alle Geschossflächen zusammen. Das Staffelgeschoss in Holzbau springt rundum nur ca. 0,8 m zurück, so entsteht eine schmale Terrasse von ca. 72 m² um die Penthouses.
Notes: Schnitt schematisch. Hauptbaukörper bis 6,50 m, Staffelgeschoss bis ca. 9,60 m, Attika ca. 9,90 m.

## Slide 7: Skizzen der Geschosse
Für die Stadt
Erdgeschoss
Treppe, Aufzug
Büro
ca. 150 m²
Bar
Küche
WC
Gastraum, ca. 100 Plätze
1. Obergeschoss
Treppe, Aufzug
WE 1
83 m²
WE 2
83 m²
WE 3
83 m²
WE 4
83 m²
WE 5
83 m²
Staffel (Holzbau)
Treppe
WE 6
103 m²
WE 7
103 m²
WE 8
103 m²
Grundfläche ca. 30 × 18 m = 540 m² (GRZ 0,6 erlaubt max. 576 m²). Treppenhaus und Aufzug liegen am Westende und erschließen die Wohnungen getrennt von Gastro und Büro. Die Staffel in Holzbau hat ca. 460 m² BGF, die beige Fläche ist die schmale Terrasse (ca. 72 m²) rundum um die Penthouses.
Notes: Schematische Skizzen, nicht maßstäblich genau. Aufteilung wird mit dem Architekten verfeinert.

## Slide 8: Modern, Klinker, Milchglas und Staffelgeschoss
Für die Stadt
KI-Visualisierung
Unsere Skizze (Eckansicht)
Klinker
dunkel, Langformat, passend zum Umfeld
Staffelgeschoss
Holzbau, Terrasse rundum
Balkone
bodentiefe Fenster, Milchglas-Brüstungen
Glas-EG
Gastro mit Bar, Terrasse und Vordach
Notes: Links Referenzstudie, rechts unsere Eckansicht als Skizze.

## Slide 9: Große Gastro mit Bar, neu und modern
Für die Stadt
KI-Visualisierung
ca. 100 Plätze
innen, plus ca. 32 auf der Terrasse
Bar
10 Barhocker, Polsterbänke, Backbar
Material
Olivgrün, Cognac-Samt, Bordeaux, Eiche, schwarzer Stahl
Notes: Konzeptskizze, Planung folgt mit dem Gastro-Fachplaner.

## Slide 10: Visualisierungen
Für die Stadt
KI-generierte Visualisierungen zur Orientierung (neu erzeugt, mit Milchglas-Brüstungen), Maße und Details folgen mit dem Architekten.
Notes: KI-Visualisierungen auf Basis der Skizzen, keine Planung.

## Slide 11: Stellplätze sind der Knackpunkt
Für die Stadt
Chart: 
| Bedarf (Annahme) | Platz auf dem Grundstück
Stellplätze | 37 | 8
Vorschlag für die Stadt
Bedarf ca. 37 Stellplätze, auf dem Grundstück passen bei 540 m² Gebäude nur ca. 8–10.
Restplätze auf der öffentlichen Parkfläche nebenan (im Plan eingezeichnet) per Vereinbarung nutzen, besonders am Abend.
Alternativ Ablöse statt Bau, die Höhe muss die Stadt nennen.
Klären, ob der 10 m breite Grünstreifen teils befestigt werden darf.
Notes: Bedarf nach groben Annahmen (1,5 pro Wohnung, 1 je 10 m² Gastraum bei ca. 200 m², 1 je 30 m² Büro). Die Stellplatzsatzung der Stadt gilt verbindlich.

## Slide 12: Gesamtkosten ohne Förderung
Für die Bank
Posten | Rechnung | Betrag
Grundstück inkl. Steuer, Notar | 960 m² × 230 € + ca. 7 % | 236.256 €
Bau, Massivbau | 1.540 m² × 2.200 € | 3.388.000 €
Abschlag Holzbau (Staffelgeschoss) | 460 m² × 400 € günstiger | − 184.000 €
Dachterrasse rundum (schmal) | 72 m² × 450 € | 32.400 €
Baunebenkosten (Architekt, Statik, Gebühren) | 15 % vom Bau | 485.460 €
Gastro-Ausbau (Küche, Bar, Möbel, Technik) | Annahme, Posten im Anhang | 150.000 €
Gesamtkosten |  | 4.108.116 €
Chart: 
| Grundstück | Bau | Baunebenkosten | Gastro-Ausbau
Kosten | 236256 | 3236400 | 485460 | 150000
Das sind ca. 2.668 € pro m² BGF.
Notes: Baukosten 2.200 €/m² (Holz-Staffel 400 € günstiger) und 15 % Baunebenkosten sind Annahmen des Bauherrn und müssen durch Angebote von Bauunternehmen und Zimmerei bestätigt werden.

## Slide 13: Finanzierung zu 100 % ohne Eigenkapital
Für die Bank
 | Plan (3,3 %) | Ausgang (4,0 %)
Gesamtkosten | 4.108.116 € | 4.108.116 €
Zinsen in der Bauzeit (15 Monate) | 85.793 € | 104.275 €
Bereitstellungszinsen (3 % p. a. ab Monat 7) | 29.039 € | 29.039 €
Zinsen im Aufschub-Jahr (keine Rate) | 141.485 € | 172.802 €
Kredit bei Start der Rate | 4.364.433 € | 4.414.232 €
Rate pro Monat (1 % Tilgung) | 15.639 € | 18.393 €
davon Zinsen | 12.002 € | 14.714 €
davon Tilgung (Rückzahlung der Schuld) | 3.637 € | 3.679 €
Annahmen
Baubeginn Mitte 2027, 15 Monate Bauzeit, gleichmäßiger Abruf.
Plan: 3,3 % Mischzins aus Förderkrediten (Annahme).
Ausgang: 4,0 % bei 10 Jahren Zinsbindung (Stand 17.09.2026).
Notes: Zinsen in der Bauzeit und im Aufschub werden dem Kredit zugeschlagen. Der Aufschub von 12 Monaten muss mit der Bank verhandelt werden.

## Slide 14: Was pro Monat übrig bleibt
Für die Bank
Pro Monat, Plan, ohne Förderung, 50.000 € Umsatz | Betrag
8 Wohnungen (725 m² × 11,18 €) und Büro (150 m² × 10 €) | +9.603 €
Gastro-Pacht: 290 m² × 12 € | +3.480 €
Gastro-Gewinn nach Pacht | +11.770 €
Rate (Zinsen und Tilgung) | −15.639 €
Dein Lohn (wird vorerst nicht gerechnet) | 0 €
Rücklagen (10 % der Miete und Pacht) | −1.308 €
Ergebnis pro Monat | +7.905 €
Chart: 
| Miete | Gastro | Rate | Rücklagen
Euro pro Monat | 13083 | 11770 | -15639 | -1308
Ohne Lohn des Bauherrn. Die ca. 3.600 € Tilgung in der Rate sind Vermögensaufbau (Schuld sinkt), kein Verlust.
Notes: Mieten: Wohnungen 11,18 €/m² (950 € für 85 m², Annahme des Bauherrn), Büro 10 €/m². Gastro-Marge nach Branchen-Richtwerten.

## Slide 15: Förderung entscheidet über das Ergebnis
Für Stadt und Bank
Förderung | Gesamtkosten | Rate (3,3 %) | Ergebnis (3,3 %) | Rate (4,0 %) | Ergebnis (4,0 %)
0 % | 4.108.116 € | 15.639 € | +7.905 € | 18.393 € | +5.152 €
5 % | 3.902.710 € | 14.857 € | +8.687 € | 17.473 € | +6.072 €
10 % | 3.697.304 € | 14.075 € | +9.469 € | 16.553 € | +6.991 €
15 % | 3.491.899 € | 13.293 € | +10.251 € | 15.634 € | +7.911 €
20 % | 3.286.493 € | 12.511 € | +11.033 € | 14.714 € | +8.831 €
25 % | 3.081.087 € | 11.729 € | +11.815 € | 13.794 € | +9.750 €
Chart: 
| 0 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 %
Plan (3,3 %) | 7905 | 8687 | 9469 | 10251 | 11033 | 11815
Ausgang (4,0 %) | 5152 | 6072 | 6991 | 7911 | 8831 | 9750
Pro 5 Prozentpunkte Förderung steigt das Ergebnis um ca. 782 € im Monat. Gastro-Umsatz 50.000 €, nach Rücklagen, ohne Lohn.
Notes: Gastro-Umsatz 50.000 €. Förderung als Zuschuss in Prozent der Kosten, der den Kredit von Anfang an verkleinert (Annahme).

## Slide 16: Wie viel Umsatz braucht die Gastro?
Für die Bank
Ergebnis pro Monat (Plan 3,3 %) | 40.000 € | 45.000 € | 50.000 € | 55.000 € | 60.000 €
Förderung 0 % | +4.855 € | +6.380 € | +7.905 € | +9.430 € | +10.955 €
Förderung 10 % | +6.419 € | +7.944 € | +9.469 € | +10.994 € | +12.519 €
Förderung 15 % | +7.201 € | +8.726 € | +10.251 € | +11.776 € | +13.301 €
Förderung 20 % | +7.983 € | +9.508 € | +11.033 € | +12.558 € | +14.083 €
Break-even-Umsatz (Ergebnis = 0, ohne Lohn)
Förderung | 0 % | 10 % | 15 % | 20 %
Plan, 3,3 % | 24.081 € | 18.953 € | 16.389 € | 13.825 €
Ausgang, 4,0 % | 33.108 € | 27.078 € | 24.063 € | 21.047 €
Notes: Gastro-Marge vor Pacht 30,5 % vom Umsatz (Branchen-Richtwert, nicht aus Werlte). Break-even = Ergebnis (ohne Lohn des Bauherrn) genau null.

## Slide 17: Der Weg zu Plus: Hebel nacheinander
Für Stadt und Bank
Schritt | Plan (3,3 %) | Ausgang (4,0 %)
Ausgangslage (40.000 € Umsatz, keine Förderung) | +4.855 € | +2.102 €
+ 15 % Förderung | +7.201 € | +4.861 €
+ Baukosten 2.000 €/m² statt 2.200 € (Bekanntenpreis) | +8.346 € | +6.207 €
+ Gastro-Ausbau nur 100.000 € statt 150.000 € | +8.508 € | +6.397 €
+ Gastro-Umsatz 45.000 € | +10.033 € | +7.922 €
+ Tilgung 0 % (nur Zinsen) in den ersten Jahren | +12.821 € | +10.742 €
Mindestpaket
Ohne Lohn des Bauherrn liegt schon die Ausgangslage mit 40.000 € Umsatz im Plus, Förderung und günstige Preise geben zusätzlichen Puffer.
Nur Konto, kein Gewinn
Tilgung 0 % verbessert das Konto, nicht das Haus.
Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Betriebskosten legt ihr über die Nebenkosten auf die Mieter um. Hausverwaltung und Instandhaltung (nicht umlagefähig) deckt die Rücklage von 10 %.
Notes: Startpunkt ist die vorsichtige Annahme von 40.000 € Umsatz ohne Förderung. Die Hebel sind Ziele für die Verhandlung, keine Zusagen.

## Slide 18: Verkauf an die Familie: Rechnung je Partei
Für die Verwandten und die Bank
 | 1. OG, 83 m² (5×) | Staffel, 103 m² (3×) | Du: Gastro und Büro im EG
Preis (Selbstkosten) | 289.809 € | 353.343 € | 1.599.043 €
Preis je m² Wohnfläche | 3.492 € | 3.419 € | 
Rate pro Monat (3,3 % + 1 % Tilgung) | 1.103 € | 1.345 € | 6.087 €
Einnahme pro Monat (nach 10 % Rücklagen) | 835 € | 1.039 € | 15.250 €
Ergebnis pro Monat | −268 € | −306 € | +10.513 €
Preis, bei dem das Ergebnis 0 € ist | 206.428 € | 256.998 € | 
Lücke zum Selbstkostenpreis (ohne Eigenkapital) | 83.381 € | 96.345 € | 
Ergebnis mit 15 % Förderung | −103 € | −104 € | 
Die Rechnung für den Gastro-Teil gilt bei 50.000 € Umsatz ohne Lohn des Bauherrn, Break-even ab 16.000 €. Die Wohnungen tragen sich bei 11,18 €/m² Miete (Büro 10 €/m²) erst ab einem Preis von ca. 2.640 € je m².
Ein Penthouse (103 m²) bringt bei 11,18 €/m² 1.155 € Miete, eine OG-Wohnung (83 m²) 928 €.
Notes: Jede Partei bekommt einen eigenen Kredit ohne Eigenkapital. Preis = Selbstkosten, 3,3 % Zins, 1 % Tilgung, Miete 11,18 €/m², 10 % Rücklagen.

## Slide 19: Ziel: 250 € Plus für jede Wohnung
Für die Verwandten und die Bank
 | 1. OG, 83 m² (5×) | Staffel, 103 m² (3×) | Du
Verkaufspreis an die Verwandten | 200.194 € | 270.200 € | 
Deine Selbstkosten je Einheit | 289.809 € | 353.343 € | 1.599.043 €
Preis je m² Wohnfläche | 2.412 € | 2.615 € | 
Nachlass, den du trägst | 89.615 € | 83.143 € | gesamt 697.503 €
Einnahme pro Monat (Miete nach 10 % Rücklagen / Gastro-Gewinn) | 835 € | 1.039 € | 15.250 €
Rate pro Monat (Zinsen) | −585 € | −789 € | −8.125 €
Ergebnis pro Monat | +250 € | +250 € | +7.125 €
Dein Anteil: Rate für das Gastro-EG 6.087 € (1 % Tilgung) plus Zinsen für die Differenz 2.038 €. Der Verkaufspreis liegt bei ca. 2.412 € je m² (OG) und 2.615 € je m² (Staffel).
Bei 4,0 % Zins sinkt der Preis für 250 € Plus auf ca. 163.297 € (1.967 € je m²), dein Ergebnis auf +4.397 €.
Notes: Variante B, jede Wohnung mit eigenem Kredit ohne Eigenkapital und ohne Tilgung, Miete 11,18 €/m², 3,3 % Zins. Du trägst die Differenz zu deinen Selbstkosten.

## Slide 20: Verkaufsplan: wer bekommt welche Wohnung
Für die Verwandten und die Bank
Partei | Wohnung | Verkaufspreis | Selbstkosten | Differenz (du) | Notar, Steuer | Rate (Zinsen) | Ergebnis pro Monat
Vater | 1. OG, 83 m² | 246.604 € | 289.809 € | 43.205 € | 4.932 € | 735 € | +100 €
Bruder | 1. OG, 83 m² | 235.080 € | 289.809 € | 54.728 € | 16.456 € | 735 € | +100 €
Du (Wohnung 1, eigene) | 1. OG, 83 m² | 289.809 € | 289.809 € | – | 0 € | 847 € | −12 €
Du (Wohnung 2, vermietet) | 1. OG, 83 m² | 289.809 € | 289.809 € | – | 0 € | 847 € | −12 €
Du (Wohnung 3, vermietet) | 1. OG, 83 m² | 289.809 € | 289.809 € | – | 0 € | 847 € | −12 €
Onkel 1 | Staffel, 103 m² | 300.507 € | 353.343 € | 52.836 € | 21.035 € | 939 € | +100 €
Onkel 2 | Staffel, 103 m² | 300.507 € | 353.343 € | 52.836 € | 21.035 € | 939 € | +100 €
Onkel 3 | Staffel, 103 m² | 300.507 € | 353.343 € | 52.836 € | 21.035 € | 939 € | +100 €
Du behältst drei OG-Wohnungen (eine zum Wohnen, zwei vermietet, ohne Notar und Steuer). Die Wohnungen von Vater, Bruder und den drei Onkeln werden so gesenkt, dass jede mindestens +100 € im Monat hat. Die Differenz von 256.442 € trägst du, die Zinsen darauf kosten 749 € im Monat.
Dein Ergebnis: Gastro 15.250 € minus Rate für das EG 6.087 € minus Zinsen auf die Differenz 749 € plus deine drei eigenen Wohnungen −35 € = +8.378 € pro Monat (ohne Lohn).
Notes: Variante B ohne Förderung, 2.200 €/m², Dauermiete 11,18 €/m², 3,3 % Zins, tilgungsfreie Jahre, 10 % Rücklagen. Käufer zahlen Notar (2 %) und Grunderwerbsteuer (5 %, Vater frei, bitte prüfen).

## Slide 21: Verkaufsplan: Ablauf und offene Punkte
Für die Verwandten und die Bank
1
Förderung und Preise klären
Stadt: Städtebauförderung und Grundstückspreis. Bauunternehmen und Zimmerei: Festpreis je m².
2
Bauvoranfrage / Bauantrag
Staffelgeschoss, Flachdach, Höhe und Stellplätze schriftlich bestätigen lassen.
3
Teilungserklärung
Aufteilung in Wohnungseigentum (8 Wohnungen, Büro und Gastro im EG), Hausverwaltung bestimmen.
4
Finanzierung je Käufer
Bankzusage für jeden Käufer, ohne Eigenkapital und nach den neuen Käufen der letzten zwei Jahre schwer.
5
Notarverträge
Verkauf vor dem Bau gilt als Bauträgergeschäft, Erlaubnis nach § 34c GewO und Sicherheiten klären.
6
Bau und Übergabe
Bauzeit ca. 15 Monate, danach Abnahme und Übergabe, Vermietung der Wohnungen.
Notes: Reihenfolge ist ein Vorschlag, Notar, Bank und Bauamt bestimmen die Details. Keine Rechtsberatung.

## Slide 22: Risiken und was wir dagegen tun
Für die Bank
Miete
11,18 €/m² liegt am oberen Rand der Portalwerte für Neubau in Werlte (ca. 10,7–11,0 €/m²), der Altbestand liegt bei 8–10 €/m². Gegenmaßnahme: Vergleichsangebote, Vorvermietung.
Gastro-Umsatz
Die Gastro braucht ab ca. 24.000 € Umsatz, bei 4 % Zins ca. 33.000 €. Gegenmaßnahme: Konzept, Pacht-Staffel, Lohn des Bauherrn bewusst ausgeklammert.
Zins
Nach 10 Jahren Zinsbindung ist der Folgezins offen. Gegenmaßnahme: Förderkredite, Forward-Darlehen, Tilgungsaussetzung.
Genehmigung
540 m² Grundfläche, Staffelgeschoss und Flachdach müssen von der Stadt bestätigt werden. Gegenmaßnahme: Vorabstimmung, Plan B mit Variante A (340 m²) oder Satteldach.
Notes: Die Miete von 11,18 €/m² ist eine Annahme des Bauherrn, Marktdaten für Werlte liegen darunter.

## Slide 23: Was ich von der Stadt brauche
Für die Stadt
Städtebauförderung
10 % Förderung bringen ca. +1.564 € im Monat
Grundstückspreis
30 € weniger pro m² bringen ca. +119 € im Monat
Pacht oder Mietzuschuss
1.000 € Zuschuss im Monat sind 1.000 € mehr im Monat
Stellplätze
Mitnutzung der öffentlichen Parkfläche oder faire Ablöse
Genehmigung
540 m² Grundfläche, Staffelgeschoss, Flachdach und Höhe schriftlich bestätigen
Zinsvorteil
0,5 % weniger Zins bringen ca. +1.930 € im Monat
Notes: Wirkungen gerechnet mit dem Modell (Plan 3,3 %, ohne Förderung als Basis).

## Slide 24: Nächste Schritte
Für Stadt und Bank
1
Okt 2026
Gespräch mit der Stadt: Preis, Förderung, Stellplätze
2
Nov 2026
Architekt, Baufenster, Höhen und Geschosse schriftlich klären
3
Dez 2026
Bank: Finanzierung, Aufschub, Förderkredite anfragen
4
Q1 2027
Städtebaulicher Vertrag, Bauantrag
5
Mitte 2027
Baubeginn, 15 Monate Bauzeit
6
Ende 2028
Eröffnung zusammen mit der neuen Mitte
Notes: Zeitplan der Stadt aus dem Konzeptheft, Bauantrag und Förderzusagen sind meine Planung.

## Slide 25
Anhang
Annahmen, Gastro-Kosten, Gastro-Ausbau, Mietdaten, Vergleich mit Variante A und C

## Slide 26: Rechenannahmen und offene Punkte
Anhang
Grundstück 960 m² × 230 € plus ca. 7 % (5 % Grunderwerbsteuer, ca. 2 % Notar)
Bau 1.540 m² BGF × 2.200 €, Staffel (460 m²) in Holzbau 400 €/m² günstiger, Terrasse 72 m² × 450 €, Baunebenkosten 15 %
100 % Fremdfinanzierung, 1 % Tilgung, Aufschub 12 Monate
Bauzeit 15 Monate, Bereitstellungszins 3 % p. a. ab Monat 7
Zins Plan 3,3 % (Förderkredite, Annahme), Ausgang 4,0 %
Gastro-Umsatz 50.000 € netto, Marge vor Pacht 30,5 %
8 Wohnungen (725 m²) zu 11,18 €/m² Kaltmiete, Büro 150 m² zu 10 €/m², Gastro-Pacht 12 €/m²
Lohn des Bauherrn wird vorerst nicht gerechnet, Rücklagen 10 % der Miete und Pacht
Förderung als Zuschuss in % der Gesamtkosten (Annahme)
Nebenkosten (Grundsteuer, Versicherung, Betriebskosten) werden auf die Mieter umgelegt, die Hausverwaltung deckt die Rücklage
Offen: Baufenster, Staffelgeschoss, Höhen, Stellplatzsatzung, Zins nach 10 Jahren
Notes: Alle Zahlen sind Planungsannahmen, keine Zusagen.

## Slide 27: Gastro: Kosten pro Monat bei 50.000 € Umsatz
Anhang
Posten | Richtwert | Betrag
Wareneinsatz (Einkauf Essen und Getränke) | ca. 28 % | 14.000 €
Personal (ohne Chef-Lohn) | ca. 30 % | 15.000 €
Pacht ans Haus (290 m² × 12 €) |  | 3.480 €
Energie, Wasser, Müll | ca. 3 % | 1.500 €
Reinigung, Wäsche, Verbrauchsmaterial | ca. 2 % | 1.000 €
Werbung und Marketing | ca. 1,5 % | 750 €
Reparaturen, Wartung, Kassensystem | ca. 1,5 % | 750 €
Sonstiges | ca. 1,5 % | 750 €
Versicherungen, GEMA, Gebühren | ca. 1 % | 500 €
Steuerberater, Buchhaltung | ca. 1 % | 500 €
Summe Kosten |  | 38.230 €
Gewinn nach Pacht, vor Lohn |  | 11.770 €
Notes: Prozentwerte sind Branchen-Richtwerte aus meiner Einschätzung, nicht aus Quellen für Werlte.

## Slide 28: Gastro-Ausbau nach Posten
Anhang
Posten | Betrag
Küche (Herd, Kühlräume, Edelstahl, Spülküche) | 30.000 €
Lüftung und Abluft | 18.000 €
Theke und Bar (Zapfanlage, Kühlung, Backbar) | 20.000 €
Möbel (ca. 100 Plätze, Lounge) | 28.000 €
Beleuchtung und Deko | 8.000 €
Wand, Boden, Decke, Akustik | 15.000 €
Gäste-WC Ausstattung | 5.000 €
Kasse, Technik, Musik, WLAN | 5.000 €
Terrasse (Holzdeck, Möbel, Heizstrahler) | 6.000 €
Planung und Genehmigung | 5.000 €
Eröffnung, Marketing, Warenerstbestückung | 3.000 €
Puffer 5 % | 7.150 €
Summe (im Modell: 150.000 €) | 150.150 €
Baunebenkosten von 15 % fallen auf Möbel und Geräte nicht an, die Planung steckt als eigener Posten drin. Eine erste Schätzung für einen aufwendigeren Ausbau lag bei ca. 310.000 €, der Unterschied liegt vor allem bei Küche, Möbeln und Theke.
Notes: Zielbudget des Bauherrn für einen einfachen Ausbau, Angebote von Küchen- und Lüftungsbauern müssen es bestätigen.

## Slide 29: Mietdaten für Werlte
Anhang
Quelle | Wert für Werlte
ImmoScout24 (Wohnungen, Durchschnitt) | 7,78 €/m²
miete-aktuell.de (Kaltmiete 2026) | 8,13 €/m²
mietpreise.info (14 Inserate, Spanne 6,09–14,48 €) | 9,58 €/m²
mietpreise.info (Neubau) | 10,73–11,02 €/m²
Landkreis Emsland (ImmoScout24, Q2 2026) | 8,10 €/m²
Im Modell
Wohnungen 11,18 €/m² Kaltmiete (950 € für 85 m², Bauherr, zentrale Lage), Büro 10 €/m². Gastro-Pacht 12 €/m² ohne Marktdaten.
Quellen: mietpreise.info/mietspiegel/werlte, miete-aktuell.de, immobilienscout24.de (Kreis Emsland), Abruf Oktober 2026
Notes: Es gibt keinen amtlichen Mietspiegel für Werlte, die Portale arbeiten mit kleinen Stichproben.

## Slide 30: Vergleich: Variante A, B und C
Anhang
 | A: 340 m², 2+Staffel | B (Haupt): 540 m², 2+Staffel | C: 540 m², 3+Holz-Penthouse
Bruttofläche | 960 m² | 1.540 m² | 2.080 m²
Wohnfläche / Wohnungen | 444 m² / 6 | 725 m² / 8 | 1.140 m² / ca. 13
Gastro / Büro im EG | 290 m² / – | 290 m² / 150 m² | 290 m² / 150 m²
Gesamtkosten | 2.716.271 € | 4.108.116 € | 5.474.316 €
Rate pro Monat (ein Kredit) | 10.345 € | 15.639 € | 20.836 €
Ergebnis bei 50.000 € Umsatz | +9.687 € | +7.905 € | +6.883 €
Break-even-Umsatz Gastro | 18.239 € | 24.081 € | 27.432 €
Ergebnis bei 4,0 % Zins | +7.864 € | +5.152 € | +3.217 €
Kosten je m² Wohnfläche, Regelgeschoss / Staffel | 3.701 € / 3.590 € | 3.492 € / 3.419 € | 3.440 € / 3.360 €
85-m²-Wohnung im Regelgeschoss: Ergebnis (eigener Kredit) | −343 € | −275 € | −258 €
Preis-Lücke je 85-m²-Wohnung im Regelgeschoss | 103.223 € | 85.390 € | 80.985 €
Annahmen
EG 540 m² (Gastro 290 m², Büro 150 m²), Regelgeschosse je 540 m², Staffel 460 m² in Holzbau mit 72 m² schmaler Terrasse. Büro 10 €/m², Wohnen 11,18 €/m².
Zu klären
Baufenster, zwei Vollgeschosse, bei C drei Vollgeschosse und ca. 13 m Höhe statt 12 m, deutlich mehr Stellplätze.
Notes: B ist die Hauptvariante. Baufenster im Plan ca. 400–460 m² geschätzt, im Plan stehen zwei Vollgeschosse und 12 m Höhe, GRZ 0,6 erlaubt max. 576 m².